## Slide 1: 用户位置预测赛题
赛题背景
在未来智慧城市的建设中，应用位置大数据分析满足城市精细化治理、公共安全和应急事件处理将是城市智能化建设的重要方向之一。移动通信网络凭借其庞大的用户规模和丰富的用户通信质量测量信息实现通信用户精准定位为智慧城市提供了人群定位、人流量热力分布、轨迹跟踪等位置服务。
赛题任务
本次赛题任务是根据移动通信网络的室外用户位置预测。基本原理是基于人工智能算法，通过与用户测量报告进行特征向量的最佳识别和匹配，预测当前用户的位置。其中，用户测量报告信息是基于手机位置接收到周围基站信号多径信息。用户测量报告是指通信网络基于现有网络资源的MDT数据、路测数据和扫频数据等，依据信号的多径传播对环境的依赖性构建的由信号电平、信号质量和位置坐标等信息组成的数据集。

## Slide 2: 用户位置预测赛题
评估标准
模型根据测试集提供的用户在其服务小区和邻区的信号测量值及小区工程参数信息预测测试集用户的经纬度，若用户预测位置与用户实际位置的偏差小于50米则认为对于该用户的位置预测准确，统计模型对于测试集所用用户的预测准确率作为评估标准；
用户位置预测准确率=测试集用户位置预测准确的数量/测试集用户总数*100%
数据介绍
训练数据集：用于用户位置预测模型训练，90万条数据，用户位置和用户测量报告（用户对服务小区、邻区1、邻区2的信号强度测量信息；
小区工参数据：用于为训练数据集提供辅助特征，包含全部相关小区的基站位置信息、高度信息、方向角、下倾角、发射功率信息等；
测试数据集：用于评估用户位置预测模型的效果，10万条数据，用户位置和用户测量报告，只为选手提供测量报告信息，用户位置信息用来做效果评估。
模型输入
  用户测量报告：用户位置点与周围各基站到该位置点的信号强度、信号质量等相关多径信息；
  基站配置信息：基站的名称、频段、经纬度等基础信息。
模型输出
  用户位置信息：用户位置点的经纬度。

## Slide 3: 用户位置预测赛题
数据指标介绍——训练数据集/测试数据集字段说明
字段名 | 字段说明
num | 序号
longitude_user | 用户位置经度
latitude_user | 用户位置纬度
city_id | 用户所在城市
sc_eci | 用户的服务小区eci，可用来在表间关联小区信息
sc_enb_id | 用户的服务小区的基站标识
sc_rsrp | 用户测量的服务小区的参考信号接收功率
nc_1_eci | 用户的服务小区的第一邻区ECI，可用来在表间关联小区信息
nc_1_pci | 用户的服务小区的第一邻区PCI，可用来在表间关联小区信息
nc_1_freq | 用户的服务小区的第一邻区的频点信息
nc_1_rsrp | 用户测量的服务小区第一邻区的参考信号接收功率
nc_2_eci | 用户的服务小区的第二邻区ECI，可用来在表间关联小区信息
nc_2_pci | 用户的服务小区的第二邻区PCI，可用来在表间关联小区信息
nc_2_freq | 用户的服务小区的第二邻区的频点信息
nc_2_rsrp | 用户测量的服务小区第二邻区的参考信号接收功率

## Slide 4: 用户位置预测赛题
数据指标介绍——小区工参数据字段说明
字段名 | 字段说明
net_type | 网络类型
site_type | 站点类型
enodebid | 基站标识
cover_type | 覆盖类型
cover_scene | 覆盖场景
cellid | 小区标识
localcellid | 本地小区标识
eci | E-UTRAN Cell Identifier，E-UTRAN 小区唯一标识，可用来在表间关联小区信息
upfreq | 上行频点
dlfreq | 下行频点
bandwidth | 带宽
pci | 物理小区标识
tac | Tracking Area Code，跟踪区代码
rspower | RS功率
lon | 小区经度
lat | 小区纬度
antenna_height | 站高
antenna_dir | 方向角
eletilt | 电子下倾角
phytilt | 机械下倾角
tilt | 总下倾角
unit_id | 网格标识
cov_area | 覆盖区域
maximumtransmissionpower | 最大发射功率
sfassignment | 上下行子帧配置
specialsfpatterns | 特殊子帧模式
enb_latitude | 基站纬度
enb_longitude | 基站经度
pb | 天线端口信号功率比
cgi | 小区全局标识符
prach_rootsequenceindex | PRACH根序列索引
arfcndl | SSB频点号